1.10. В целях обеспечения своевременного контроля за проведением огневых работ от заведующей структурного подразделения в МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» накануне дня их производства направляется докладная записка для получения разрешения на эти работы.

1.11. Приступать к огневым работам разрешается только после  выполнения мероприятий, предусмотренных в разрешении на проведение огневых работ.

1.12. На выходные и праздничные дни разрешение на проведение временных огневых работ оформляется особо. Заведующей структурного подразделения должен быть организован контроль за проведением этих работ.

1.13. Место проведения огневых работ необходимо обеспечить средствами пожаротушения (огнетушитель или ящик с песком, лопата и ведро с водой). При наличии в непосредственной близости от места сварки кранов внутреннего противопожарного водопровода напорные рукава со стволами должны быть присоединены к кранам. Все рабочие, занятые на огневых работах, должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

1.14. В случае проведения огневых работ в зданиях, сооружениях или других местах при наличии вблизи или под местом этих работ сгораемых конструкций, последние должны быть надежно защищены от возгорания металлическими экранами или политы водой, а также должны быть приняты меры против разлета искр и попадания их на сгораемые конструкции, нижележащие площадки и этажи.

1.15. Проведение огневых работ на временных местах без принятия мер, исключающих возможность возникновения пожара, категорически запрещается.

1.16. Приступать к проведению огневых работ можно только после выполнения всех требований пожарной безопасности (наличие средств пожаротушения, очистка рабочего места от сгораемых материалов, защита сгораемых конструкции и т. д.). После окончания огневых работ их исполнитель под контролем лица ответственного за пожарную безопасность в структурном подразделении (заведующий хозяйством) обязан тщательно осмотреть место проведения этих работ, полить водой сгораемые конструкции и устранить нарушения, могущие привести к возникновению пожара.

1.17. Ответственное лицо структурного подразделения за проведение временных (разовых) огневых работ обязано проинструктировать непосредственных исполнителей этих работ (электросварщиков, газосварщиков, газорезчиков, бензорезчиков, паяльщиков и т. д.) о мерах пожарной безопасности, определить противопожарные мероприятия по подготовке места работ, оборудования и коммуникаций в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

1.18. В период проведения огневых работ ответственным лицом должен быть установлен контроль за соблюдением исполнителем мер пожарной безопасности и техники безопасности.

1.17. Руководитель объекта или другое должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность помещения (территории, установки и т. п.), должны обеспечить проверку места проведения временных огневых работ в течение 3—5 часов после их окончания.

1.18. Временные места проведения огневых работ и места установки сварочных агрегатов, баллонов с газами и бачков с горючей жидкостью, должны быть очищены от горючих материалов в радиусе не менее 5м или согласно приложения №2 к инструкции.

1.19. При проведении сварочных, бензорезных, газорезных и паяльных работ запрещается:

а) приступать к работе при неисправной аппаратуре;

б) производить сварку, резку или пайку свежеокрашенных конструкций и изделий до полного высыхания краски;

в) пользоваться при огневых работах одеждой и рукавицами со следами масел и жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

г) хранить в сварочных кабинах одежду, горючую жидкость и другие легкосгораемые предметы или материалы;

д) допускать к работе учеников и рабочих, не сдавших испытаний по сварочным и газопламенным работам и без знаний правил пожарной безопасности;

е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

ж) производить сварку, резку, пайку или нагрев открытым огнем аппаратов и коммуникаций, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под давлением негорючих жидкостей, газов, паров и воздуха или под электрическим напряжением.

1.20. Лица, занятые на огневых работах, в случае пожара или загорания обязаны немедленно вызвать пожарную охрану и принять меры к ликвидации загорания или пожара имеющимися средствами пожаротушения.

1.21. Лицо, ответственное за проведение огневых работ, обязано проверить наличие на рабочем месте средств пожаротушения, а после окончания работы осмотреть рабочее место, нижележащие площадки и этажи и обеспечить принятие мер, исключающих возможность возникновения пожара.

1.24. В случае не исполнения выше указанных противопожарных требований огневые работы должны немедленно прекращаться по первому требованию представителя пожарного надзора или администрации МБДОУ «Детский сад «Лукоморье».

Инженер пожарной безопасности

МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»		                  		И.М.Бабенко

Приложение № 1

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующая структурного подразделения

_____________________________________

(подпись)

Наряд-допуск
на выполнение огневых работ

1. Выдан (кому) ___________________________________________________________

(должность руководителя работ,

____________________________________________________________________________

ответственного за проведение работ, ф.и.о., дата)

2. На выполнение работ _____________________________________________________

(указывается характер и содержание работы)

_____________________________________________________________________________

3. Место проведения работ ___________________________________________________

(отделение, участок, установка,

_____________________________________________________________________________

аппарат, выработка, помещение)

4. Состав исполнителей

| N п/п | Ф.И.О. исполнителей | Квалификация (разряд) | Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись | дата |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

5. Планируемое время проведения работ:

Начало ________ время ________ дата

Окончание _____ время ________ дата

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения

работ ________________________________________________________________________

(указываются организационные и технические меры пожарной безопасности,

_____________________________________________________________________________

осуществляемые при подготовке места проведения работ)

_____________________________________________________________________________

| 7. Согласовано: со службами объекта, на котором будут производиться огневые работы | ________________________________________ (название службы, ________________________________________ ф.и.о. ответственного, подпись, дата) |
| --- | --- |
|  | ________________________________________ (цех, участок, ________________________________________ ф.и.о. ответственного, подпись, дата) |

8. Место проведения работ подготовлено:

| Ответственный за подготовку места проведения работ | ________________________________________ (должность, ф.и.о., подпись, ________________________________________ дата, время) |
| --- | --- |

9. Наряд-допуск продлен до _________________________________________

(дата, время, подпись выдавшего наряд,

_________________________________________________________________________

ф.и.о., должность)

10. Продление  наряда-допуска согласовано  (в соответствии с пунктом

7) ______________________________________________________________________

(название службы, должность ответственного,

_________________________________________________________________________

ф.и.о., подпись, дата)

11. Изменение состава бригады исполнителей

| Введен в состав бригады | Выведен из состава бригады | Руководитель работ (подпись) |
| --- | --- | --- |
| ф.и.о. | с условиями работы ознакомлен, проинструк- тирован (подпись) | квалификация, разряд | выполняемая функция | дата, время | ф.и.о. | дата, время | выполняемая функция |  |

12. Работа  выполнена  в  полном  объеме,  рабочие места приведены в

порядок, инструмент  и  материалы  убраны,  люди  выведены,  наряд-допуск

закрыт __________________________________________________________________

(руководитель работ, подпись, дата, время)

_________________________________________________________________________

(начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ,

_________________________________________________________________________

Ф.И.О., подпись, дата, время)

Приложение № 2

Радиус очистки территории от горючих материалов

| Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территорией, метров | Минимальный радиус зоны очистки территории от горючих материалов, метров |
| --- | --- |
| 0 | 5 |
| 2 | 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 10 |
| 6 | 11 |
| 8 | 12 |
| 10 | 13 |
| свыше 10 | 14 |

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с Инструкцией при проведении сварочных и других огневых работ

утвержденная приказом № 7 от 09.01.2017 г.

| № | Должность | Ф.И.О. | Роспись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заведующая структурным подразделением | И.П. Хорунжина |  |  |
| 2 | Заведующая структурным подразделением | Н.Г. Гуреенкова |  |  |
| 3 | Заведующая структурным подразделением | Т.А. Ворбьёва |  |  |
| 4 | Заведующая структурным подразделением | В.А. Колотеева |  |  |
| 5 | Заведующая структурным подразделением | Н.Н. Севостьянова |  |  |
| 6 | Заведующая структурным подразделением | Т.А. Куватова |  |  |
| 7 | Заведующая структурным подразделением | Н.М. Романовскова |  |  |
| 8 | Заведующая структурным подразделением | П.Е. Ушева |  |  |
| 9 | Заведующая структурным подразделением | Л.И. Сусанская |  |  |
| 10 | Заведующая структурным подразделением | А.Е. Опряткина |  |  |
| 11 | Заведующая структурным подразделением | Н.Б. Дорохова |  |  |
| 12 | Заведующая структурным подразделением | С.Л. Конкина |  |  |
| 13 | Заведующая структурным подразделением | Л.В. Ткачёва |  |  |
| 14 | Старший воспитатель структурного подразделения | Е.В.Озерина |  |  |
| 15 | Заведующая структурным подразделением | Т.И. Голубенко |  |  |
| 16 | Заведующая структурным подразделением | Т.В. Арчакова |  |  |
| 17 | Заведующая структурным подразделением | Н.В. Сухорукова |  |  |
| 18 | Заведующая структурным подразделением | Е.А. Осина |  |  |
| 19 | Заведующая структурным подразделением | Т.М. Бородина |  |  |
| 20 | Заведующая структурным подразделением | С.А.Загородняя |  |  |
| 21 | Инженер по пожарной безопасности | И.М. Бабенко |  |  |