- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;

- порядок, нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных  и пожароопасных веществ и материалов;

- определён порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

- расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ;

-  обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключения вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации детей, персонала и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаробезопасное состояние всех помещений структурного подразделения;

- допустимое количество людей единовременно находящихся в помещениях структурного подразделения;

- установлен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

11. В зданиях и сооружениях, при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре. Руководитель структурного подразделения с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре обязан разработать инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

12. Работники, а также граждане находящиеся в структурном подразделении обязаны соблюдать требования пожарной безопасности стандартов, норм и правил, утвержденных в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим; выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием; в случае обнаружения пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

# II. Требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, сооружениям,  и помещениям, в том числе к путям эвакуации.

# а)  Требования пожарной безопасности к территории.

13. Территория в пределах противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

14. Не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования, тары и для стоянки транспорта территорию у здания.

15. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и источникам водоснабжения, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в районные подразделения пожарной охраны. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к источникам водоснабжения.

16. Временные строения, ларьки, киоски и т.п. должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен.

17. Территория МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности “Не загромождать”. Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

18. На территории МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

19. На территории МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

# б)  Требования пожарной безопасности к зданиям, сооружениям,  и помещениям, в том числе к путям эвакуации.

20. Для всех складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений. Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности. Применение в процессах производства и хранения материалов и веществ с неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющими сертификатов, а также их хранение совместно с другими материалами и веществами не допускается.

21. Противопожарные системы и установки (противодымной защиты, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

22. Не разрешается проводить работы на оборудовании, могущими привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других, регламентированных условиями безопасности, параметров.

23. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т.п., включая потерю и ухудшение огнезащитных свойств) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования должны немедленно устраняться. Обработанные (пропитанные) в соответствии с нормативными требованиями деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции изготовителя сроков периодичности должно проверяться не реже одного раза в год с составлением акта (протокола).

24. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.

25. При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения или установке нового технологического оборудования должны соблюдаться противопожарные требования действующих норм строительного и технологического проектирования.

26. В помещениях зданий и сооружений запрещается:

- хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности в сфере технического регулирования;

- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов;

- устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;

- загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств;

- изменять (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой)..

27. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и периодически проверяться (не реже 1 раза в 5 лет) на соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

28. Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и других предметов. Металлические решетки, защищающие указанные приямки, должны быть открывающимися, а запоры на окнах открываться изнутри без ключа.

29. Использованные обтирочные материалы следует собирать в контейнерах из негорючего материала с закрывающейся крышкой. Периодичность сбора использованных обтирочных материалов должна исключать их накопление на рабочих местах. По окончании рабочей смены содержимое указанных контейнеров должно удаляться за пределы зданий.

30. Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими ЛВЖ и ГЖ должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

31. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

32. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного их открывания изнутри без ключа.

33. Запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости);

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

- заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг.

34. При расстановке технологического, выставочного и другого оборудования в помещениях должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в соответствии с нормами проектирования.

35. В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. Количество фонарей определяется руководителем, исходя из особенностей объекта, наличия дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала.

36. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.

III. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ.

# а)  Требования пожарной безопасности к электроустановкам.

37. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Правилами эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ) и другими нормативными документами.

38. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены. Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Другие электроустановки и электротехнические изделия (в том числе в жилых помещениях) могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

39. Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.

40. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать приемники электрической энергии (электроприёмники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей или имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электрическими изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

41. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели “Эвакуационный (запасный) выход”, “Дверь эвакуационного выхода”), должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии. В зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах они могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.

42. Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

43. Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей (проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными преградами в зданиях и сооружениях, должны быть заделаны огнестойким материалом до включения электросети под напряжение.

44. При эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений с периодичностью не реже одного раза в три года должен проводиться замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, результаты замера оформляются соответствующим актом (протоколом).

# б) Требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции.

45. Перед началом отопительного сезона котельные, теплогенерирующие и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные отопительные приборы к эксплуатации не допускается.

46. Отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений металлический лист, размером не менее 0,5х0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов).

47. Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды должны очищаться от горючей пыли и отходов производства в сроки, определенные приказом по объекту. Для взрывопожароопасных и пожароопасных помещений руководителем структурного подразделения разрабатывается порядок очистки вентиляционных систем безопасными способами.

48. Не допускается работа технологического оборудования в помещениях с пожаровзрывоопасными производствами (установками) при неисправных и отключенных сухих фильтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации).

49. Для предотвращения попадания в вентиляторы, удаляющие горючую пыль, волокна и другие отходы, перед ними следует устанавливать уловители камней, а для извлечения металлических предметов - магнитные уловители.

50. Мусоропроводы и бельепроводы должны иметь клапаны, предусмотренные проектом. Клапаны должны постоянно находиться в закрытом положении, быть исправными и иметь уплотнение в притворе. Двери камер мусоросборников должны быть постоянно закрыты на замок.

# в) Содержание сетей противопожарного водоснабжения.

51. Объект и его подразделения обеспечиваются необходимым количеством воды для целей пожаротушения (исходя из требований строительных норм и других нормативных документов).

52. Сети противопожарного водопровода должны обеспечивать необходимые по нормам расход и напор воды. В случае недостаточного напора на объекте необходимо устанавливать насосы, которые повышают напор в сети.

53. Ответственность за техническое состояние пожарных гидрантов, установленных на сети водопровода на территории учреждения несут их владельцы или арендаторы (в соответствии с договором аренды).

54. Пожарные гидранты должны быть исправными и размещаться таким образом, чтобы обеспечивался удобный отбор воды пожарными машинами.

55. Проверка работоспособности пожарных гидрантов должна проводиться лицами, которые отвечают за их техническое состояние, не реже двух раз в год (весной и осенью). Крышки люков колодцев подземных пожарных гидрантов должны очищаться от грязи, льда и снега, в холодный период утеплены, а стояки освобождены от воды.

56. Крышки люков колодцев подземных пожарных гидрантов рекомендуется окрашивать в красный цвет.

57. В случае отключения участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшения напора сети ниже требуемого, необходимо оповещать об этом подразделения пожарной охраны.

58. Для контроля работоспособности сети наружного противопожарного водоснабжения необходимо 1 раз в год проводить испытания на давление и расход воды с оформлением акта. Испытания водопровода должно проводиться также после каждого ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к сети водопровода.

59. Пожарные гидранты и водоемы должны иметь подъезды с твердым покрытием. В случае наличия на территории объекта или возле него (в радиусе до 200м) природных или искусственных водоисточников - рек, озер, бассейнов, градирен и т.п. - к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и отбора воды в любое время года.

60. У места расположения пожарных гидрантов и водоемов должны быть установлены указатели (объемные со светильниками или плоские с применением светоотражающих покрытий) с нанесенными на них:

- для пожарного гидранта - литерным индексом ПГ, цифровыми значениями расстояния в метрах от показателя до гидранта, внутреннего диаметра трубопровода в миллиметрах, обозначением вида водопроводной сети (тупиковая или кольцевая);

- для пожарного водоема - литерным индексом ПВ, цифровыми значениями запаса воды в кубических метрах и количества пожарных автомобилей, которые могут одновременно устанавливаться на площадку у водоема.

61. Необходимость устройства внутреннего водопровода, количество вводов в здание, расход воды на внутреннее пожаротушение и количество струй от пожарных кранов определяется исходя из требований соответствующих строительных и противопожарных норм.

62. Внутренние пожарные краны следует устанавливать в доступных местах — возле входов, в вестибюлях, коридорах, проходах и т.п. При этом их размещение не должно мешать эвакуации людей.

63. Каждый пожарный кран должен быть укомплектован пожарным рукавом одинакового с ним диаметра и стволом, а также рычагом для облегчения открывания вентиля.

64. Пожарный рукав необходимо содержать сухим, уложенным в "гармошку" или двойную скатку, присоединенным к крану и стволу и не реже одного раза в шесть месяцев раскатывать и скатывать заново.

65. Использование пожарных рукавов для хозяйственных и других нужд, не связанных с пожаротушением, не допускается.

66. Пожарные краны должны размещаться во встроенных или навесных шкафах, которые имеют отверстия для проветривания и приспособления для опломбирования и визуального осмотра их без открывания.

67. Способ установки пожарного крана должен обеспечивать удобство поворота вентиля и присоединения рукава. Направление оси выходного отверстия патрубка пожарного крана должно исключать резкий залом пожарного рукава в месте его присоединения.

68. На дверцах пожарных шкафов с наружной стороны должны быть указаны после литерного индекса «ПК» порядковый номер крана и номер телефона для вызова пожарной охраны.

69. Внешнее оформление дверец должно отвечать требованиям соответствующих стандартов.

70. Пожарные краны не реже одного раза в шесть месяцев подлежат техническому обслуживанию и проверке на работоспособность, путем пуска воды с регистрацией результатов проверки в специальном журнале учета технического обслуживания.

71. Пожарные краны должны постоянно быть исправными и доступными для использования.

IV. Порядок, нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных  и пожароопасных веществ и материалов.

72. Хранить на складе (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).
         73. Ёмкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.
         74. На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок допускается только в негорючих контейнерах.
         75. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра.
        76. Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.
        77. Запрещается в помещении складов применять дежурное освещение, использовать   электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.
        78. Оборудование складов, кладовых помещений по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

V. Порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы.

79. Лица, ответственные за служебные помещения, определяются приказом заведующего (старшего воспитателя) структурного подразделения и обязаны:

- по прибытии на рабочее место получить ключи у сторожа (вахтёра), проверить наличие, исправность и техническое состояние противопожарного оборудования;

- в течение рабочего дня соблюдать противопожарное состояние и поддерживать в помещениях чистоту и порядок;

- по окончании рабочего дня осмотреть помещение, убедиться в отсутствии людей, отключить (обесточить) электроприборы, закрыть окна (фрамуги), входную дверь помещения на ключ;

- ключи от помещений структурного подразделения сдать под охрану сторожу (вахтёру) с росписью в журнале «Передачи ключей и помещений под охрану» (приложение № 1).

80. Порядок хранения запасных ключей от служебных помещений определяется приказом заведующего (старшего воспитателя)  структурного подразделения.

VI. Курение, применения открытого огня, проезд транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ.

а) Курение.

81. Курение на территории, в зданиях и в помещениях МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» запрещено.

82. На территории, зданиях и помещениях должны быть размещены знаки запрещающие курение и использование открытого огня.

б) Применения открытого огня.

83. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

в) Проезд транспорта.

84. Транспортные средства вправе въезжать на территорию  только по «Списку автомобилей, имеющих право въезда на территорию структурного подразделения» утверждённого приказом заведующего (старшего воспитателя) структурным подразделением или личного разрешения заведующего (старшего воспитателя) структурного подразделения.

85. Транспортное средство (кузов, багажник и салон) подлежит осмотру на предмет соответствия груза сопроводительным документами.

86. Время въезда (выезда) транспортных средств регистрируется в журнале «Учет въезда (выезда) автотранспорта» (приложение №2).

87. Убедившись в наличии и правильности оформления документов на транспортное средство, перевозимые материальные ценности, ответственный за пропускной режим, назначенный приказом заведующего (старшего воспитателя)  структурным подразделением, впускает транспортное средство на территорию.

88. Автомобили специального назначения (пожарная, аварийная, МЧС, скорая медицинская помощь, полиция и т.д.) при пожарах, авариях, стихийных бедствиях, несчастных случаях и совершении преступления на территории пропускаются беспрепятственно. Автомобильный транспорт специального назначения не досматривается.

89. Запрещается организация стоянки:

- личного и другого автотранспорта на территории структурного подразделения не связанного с деятельностью учреждения;

- автотранспорта у въездных ворот на прилегающей территории структурного подразделения.

90. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и источникам водоснабжения, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в районные подразделения пожарной охраны. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к источникам водоснабжения.

г) Сварочные и другие огневые работы.

91. Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ возлагаются на руководителей структурных подразделений в помещениях или на территориях которых будут проводиться огневые работы.

92. Руководители структурных подразделений обязаны выполнять сами и следить за строгим выполнением настоящей инструкции подчиненным персоналом.

93. На основе настоящей инструкции заведующие структурных подразделений могут издавать инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ, применительно к своему структурному подразделению с учетом его специфики.

94. Места проведения сварочных и других огневых работ (связанных с нагреванием деталей до температур, способных вызвать воспламенение материалов и конструкций) могут быть:

- постоянными, организуемыми в специально оборудованных для этих целей цехах, мастерских или открытых площадках;

- временными, когда огневые работы проводятся непосредственно в строящихся или эксплуатируемых зданиях, жилых домах и других сооружениях, на территориях учреждений в целях ремонта оборудования или монтажа строительных конструкций.

95. К проведению сварочных и других огневых работ допускаются лица, прошедшие в установленном порядке проверочные испытания в знании требований пожарной безопасности с выдачей специального талона.

96. Места проведения временных сварочных и других огневых работ проводят только с письменного разрешения заведующего структурного подразделения по согласованию с лицом ответственным за пожарную безопасность учреждения, форма разрешения прилагается (приложение № 3).

97. Разрешение на проведение временных (разовых) огневых работ дается только на рабочую смену. При проведении одних и тех же работ, если таковые будут производиться в течение нескольких смен или дней, повторные разрешения от заведующей структурного подразделения не требуются. В этих случаях на каждую следующую рабочую смену, после повторного осмотра места указанных работ, заведующей структурного подразделения подтверждается ранее выданное разрешение, о чем делается соответствующая в нем запись.

98. В целях обеспечения своевременного контроля за проведением огневых работ от заведующей структурного подразделения в МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» накануне дня их производства направляется докладная записка для получения разрешения на эти работы.

99. Приступать к огневым работам разрешается только после  выполнения мероприятий, предусмотренных в разрешении на проведение огневых работ.

100. На выходные и праздничные дни разрешение на проведение временных огневых работ оформляется особо. Заведующей структурного подразделения должен быть организован контроль за проведением этих работ.

101. Место проведения огневых работ необходимо обеспечить средствами пожаротушения (огнетушитель или ящик с песком, лопата и ведро с водой). При наличии в непосредственной близости от места сварки кранов внутреннего противопожарного водопровода напорные рукава со стволами должны быть присоединены к кранам. Все рабочие, занятые на огневых работах, должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

102. В случае проведения огневых работ в зданиях, сооружениях или других местах при наличии вблизи или под местом этих работ сгораемых конструкций, последние должны быть надежно защищены от возгорания металлическими экранами или политы водой, а также должны быть приняты меры против разлета искр и попадания их на сгораемые конструкции, нижележащие площадки и этажи.

103. Проведение огневых работ на временных местах без принятия мер, исключающих возможность возникновения пожара, категорически запрещается.

104. Приступать к проведению огневых работ можно только после выполнения всех требований пожарной безопасности (наличие средств пожаротушения, очистка рабочего места от сгораемых материалов, защита сгораемых конструкции и т. д.). После окончания огневых работ их исполнитель под контролем лица ответственного за пожарную безопасность в структурном подразделении (заведующий хозяйством) обязан тщательно осмотреть место проведения этих работ, полить водой сгораемые конструкции и устранить нарушения, могущие привести к возникновению пожара

105. Ответственное лицо структурного подразделения за проведение временных (разовых) огневых работ обязано проинструктировать непосредственных исполнителей этих работ (электросварщиков, газосварщиков, газорезчиков, бензорезчиков, паяльщиков и т. д.) о мерах пожарной безопасности, определить противопожарные мероприятия по подготовке места работ, оборудования и коммуникаций в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

106. В период проведения огневых работ ответственным лицом должен быть установлен контроль за соблюдением исполнителем мер пожарной безопасности и техники безопасности.

107. Руководитель объекта или другое должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность помещения (территории, установки и т. п.), должны обеспечить проверку места проведения временных огневых работ в течение 3—5 часов после их окончания.

108. Временные места проведения огневых работ и места установки сварочных агрегатов, баллонов с газами и бачков с горючей жидкостью, должны быть очищены от горючих материалов в радиусе не менее 5м или согласно приложения № 4 к инструкции.

109. При проведении сварочных, бензорезных, газорезных и паяльных работ запрещается:

-  приступать к работе при неисправной аппаратуре;

-  производить сварку, резку или пайку свежеокрашенных конструкций и изделий до полного высыхания краски;

-  пользоваться при огневых работах одеждой и рукавицами со следами масел и жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

-  хранить в сварочных кабинах одежду, горючую жидкость и другие легкосгораемые предметы или материалы;

-  допускать к работе учеников и рабочих, не сдавших испытаний по сварочным и газопламенным работам и без знаний правил пожарной безопасности;

-  допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

-  производить сварку, резку, пайку или нагрев открытым огнем аппаратов и коммуникаций, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под давлением негорючих жидкостей, газов, паров и воздуха или под электрическим напряжением.

110. Лица, занятые на огневых работах, в случае пожара или загорания обязаны немедленно вызвать пожарную охрану и принять меры к ликвидации загорания или пожара имеющимися средствами пожаротушения.

111. Лицо, ответственное за проведение огневых работ, обязано проверить наличие на рабочем месте средств пожаротушения, а после окончания работы осмотреть рабочее место, нижележащие площадки и этажи и обеспечить принятие мер, исключающих возможность возникновения пожара.

112. В случае не исполнения выше указанных противопожарных требований огневые работы должны немедленно прекращаться по первому требованию представителя пожарного надзора или администрации МБДОУ «Детский сад «Лукоморье».

VII. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключения вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации детей, персонала и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаробезопасное состояние всех помещений структурного подразделения.

а) Обязанности и действия работников при пожаре.

113. В случае возникновения пожара, действия работников структурного подразделения и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

114. Каждый работник структурного подразделения, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:

- задействовать систему оповещения людей о пожаре;

- немедленно сообщить об этом по телефону «01» или «101» в пожарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);

- приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

- известить о пожаре руководителя структурного подразделения или заменяющего его работника;

- организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.

115. Руководитель  структурного подразделения или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара, обязан:

- проверить, сообщено ли в пожарную охрану и директору МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» о возникновении пожара;

- осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений, в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

- организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам;

- выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

- проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы оповещения людей о пожаре;

- удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

- при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;

- организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, остановку систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;

- обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;

- организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану;

- информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании и сложившейся обстановке на пожаре.

116. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

- исключить условия, способствующие возникновению паники, с этой целью воспитателям и другим работникам структурного подразделения нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;

- в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а детей младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;

- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, партами, в шкафах или других местах;

- выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар;

- при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

- воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

117. По прибытии пожарного подразделения руководитель структурного подразделения (или лицо его замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара:

- о наличии детей и обслуживающего персонала на объекте;

- о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений;

- о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.

- организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

б) Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность при проведении новогодних мероприятий.

118. Заведующий и(или)старший воспитатель структурного подразделения обязан взять под личный контроль обеспечение безопасности в структурном подразделении при проведении Новогодних и Рождественских праздников (вечеров, спектаклей, концертов, киносеансов, новогодних елок и т.п.)и назначить приказом лицо ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности.

119. Ответственный за пожарную безопасность обязан строго соблюдать все требования инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий в структурном подразделении, знать план эвакуации и порядок действий при возникновении пожара.

120. Ответственный за пожарную безопасность, назначенный приказом отвечает:

-за проведение целевого инструктажа с воспитателями групп, сотрудниками структурного подразделения, приглашенными на мероприятия артистами о необходимых действиях в случае возникновения пожара и мерах по предотвращению паники среди детей и присутствующих зрителей;

- за подготовку помещения к проведению мероприятия в структурном подразделении, за правильную установку новогодней ёлки;

-  за соответствие украшения новогодней ёлки правилам ППР в Российской Федерации.

121. Ответственный за пожарную безопасность при проведении новогодних праздничных мероприятий обязан:

- лично присутствовать при проведении всех мероприятий в структурном подразделении;

- перед проведением праздничного мероприятия проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, которые находятся в помещении для проведения утренника, работу систем пожарной сигнализации, управления эвакуацией при пожаре, передачу сигнала в пожарную часть и работу кнопки тревожной сигнализации;

- проверить наличие и исправное функционирование телефонной связи, табличку с номером вызова пожарной охраны;

- проверить пути для эвакуации и выходы из здания;

- проверить наличие сертификата на применяемые гирлянды и прочую иллюминацию;

- проверить исправность гирлянд, целостность проводов и ламп;

- при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (появлении нагрева и повреждений изоляции проводов, искрение и так далее) они должны быть заменены.

122. Для зданий IV и V степеней огнестойкости допускается использовать для проведения новогодних мероприятий только помещения, которые расположены на первом и втором этажах, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения, слуха, психики - только на первом этаже.

123. Помещения для проведения мероприятия должны иметь как минимум два эвакуационных выхода.

124. В помещении не должно быть на окнах закрытых решеток.

125. Мероприятия у ёлки должны проходить с соблюдением Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390 «О противопожарном режиме»  и инструкции по пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий в МБДОУ «Детский сад «Лукоморье», только в светлое время суток.

126. В здании обязательно должна иметься исправная телефонная связь.

127. Рядом с телефоном должна размещаться табличка с обозначением телефонных номеров вызова пожарной охраны.

128. В помещении должны находиться первичные средства пожаротушения.

129. Новогоднюю ёлку необходимо устанавливать на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка.

130. Для выдачи подарков в помещении определены соответствующие места, которые расположены в стороне от основных выходов.

131. Категорически запрещается:

- украшать ёлку (в том числе обкладывать подставку) и ветки марлей и ватой, которые не пропитаны огнезащитными составами, использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;

- применять бенгальские огни для иллюминации ёлки, а так же открытый огонь и зажженные свечи;

- использовать для украшения ёлки иллюминацию без сертификата соответствия;

-  подключать гирлянды с применением удлинителя;

- участие в празднике ёлки детей и взрослых, которые одеты в костюмы из ваты, бумаги, марли и тому подобных легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных специальными огнезащитными составами;

- уменьшать ширину проходов между рядами, а также устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;

- полностью выключать освещение в помещении во время проведения мероприятия;

- допускать заполнение помещения людьми сверх установленной нормы и находиться в дверных проемах эвакуационных выходов;

- проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы.

132. В случае возникновения пожара, действия работников структурного подразделения и привлекаемых к тушению пожара лиц, в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их экстренную эвакуацию и спасение.

133. Действия должностного лица обнаружившего пожар:

- при обнаружении пожара, загорания или их признаков (задымления, запаха гари, тления и т.д.) должностное лицо обязано остановить проведение праздника;

- экстренно оповестить о пожаре всех находящихся в помещении людей, подав сигнал голосом, далее при помощи ручного пожарного извещателя произвести оповещение всех находящихся в структурном подразделении  людей;

-  немедленно осуществить вызов пожарной охраны по стационарному телефону 01 или сотовому телефону 101, сообщить диспетчеру пожарной охраны свою фамилию, имя и отчество, адрес структурного подразделения, место возникновения пожара и что именно горит;

- не прерывайте телефонный разговор первыми, возможно у диспетчера возникнут дополнительные вопросы;

- доложить о пожаре заведующему и(или)старшему воспитателюструктурного подразделения;

- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения, если вы видите, что не сможете самостоятельно при помощи огнетушителя, пожарного крана или других средств пожаротушения потушить пожар, без промедления приступайте к помощи воспитателям по эвакуации детей;

- заведующий и (или) старший воспитатель структурного подразделения о происшедшем докладывает директору МБДОУ «Детский сад «Лукоморье».

134. Действия воспитателей во время пожара:

- при возникновении пожара или загорания во время проведения утренника в структурном подразделении первыми из помещения необходимо эвакуировать детей;

- исключите условия, которые способствуют возникновению паники, для этого нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его полной ликвидации;

- воспитателям группы следует быстро организовать детей в колонну по двое или по одному, выбрав наиболее безопасный путь, увести из помещения в безопасное место;

- проводить эвакуацию группы детей необходимо не менее двум взрослым, один - впереди группы, второй замыкает группу и следит за состоянием детей, в случае необходимости помогает им, успокаивает и не дает отстать от основной группы;

-  при выходе из помещения закрывайте за собой двери для предотвращения дальнейшего распространения дыма и огня;

- если на мероприятии в структурном подразделении присутствуют родители, привлекайте их для помощи в эвакуации детей,  держите ситуацию под контролем, помните, что безопасность детей находится в ваших руках;

- после того, как дети эвакуированы вами в безопасное место, обязательно сверьте наличие детей по списку;

- в случае необходимости вызовите «скорую помощь» по стационарному телефону 03или по сотовому телефону 103;

-  доложите заведующей и (или) старшему воспитателю структурного подразделения о том, что все дети находятся с вами в безопасности.

135. Действия должностных лиц после проведения эвакуации:

- после того, как из всех доступных помещений структурного подразделения дети эвакуированы и находятся в местах сбора, необходимо сообщить заведующему и/или старшему воспитателю, в какие помещения не удалось пройти из-за сильного задымления или огня, сколько человек там может находится, указать пути к этим помещениям, а также окна этих помещений;

- в случае отсутствия кого-либо по спискам, срочно сообщить руководителю тушения пожара, из каких помещений отсутствуют люди;

- сообщить, по какому пути проходила эвакуация для поиска отставших людей сотрудниками пожарной охраны.

136. По окончании новогоднего мероприятия лицо назначенное приказом обязано:

- организовать проветривание помещения и влажную уборку;

- удостовериться в удовлетворительном противопожарном состоянии помещения;

- выключить вентиляцию, свет и обесточить все электрооборудование в зале (помещении);

- закрыть окна, форточки, фрамуги, двери;

- сдать сторожу (вахтёру) ключи и помещение под охрану, о чём сделать отметку в журнале.

137. Провести демонтаж новогодней елки не позднее следующего дня после окончания новогоднего мероприятия.

в) Средства пожаротушения и пожарной автоматики.

138. Потребность структурных подразделений МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» в количестве и видах  первичных средствах пожаротушения определяется в соответствии с Федеральным Законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ статьями №43, №105, а также Постановлением Правительства РФ «О противопожарном режиме» от 25.04.2012г. №390 главой Х1Х и приложением №1.

139. Использование пожарного оборудования, инвентаря и инструмента, для хозяйственных, производственных и других потребностей, не связанных с пожаротушением или обучением противопожарных формирований, не разрешается.

140. Здания, сооружения, помещения, технологические установки должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения: огнетушителями, ящиками с песком, бочками с водой, покрывалами из негорючего теплоизоляционного полотна, грубошерстной ткани, кошмами, пожарными ведрами, совковыми лопатами, пожарным инструментом (крюками, ломами, топорами и пр.), которые используются для локализации и ликвидации пожаров в начальной стадии развития.

Это требование касается также зданий, сооружений и помещений, оборудованных какими-либо типами установок пожарной сигнализации или внутренними пожарными кранами.

141. Для обозначения места нахождения первичных средств пожаротушения следует устанавливать указательные знаки согласно соответствующих государственных стандартов. Знаки должны быть размещены на видных местах на высоте 2-2,5м. от уровня пола.

142. Для размещения первичных средств пожаротушения в складских, вспомогательных помещениях, зданиях, сооружениях, а также на территории объекта, как правило, должны устанавливаться специальные пожарные щиты (стенды).

143. На пожарных щитах (стендах) должны размещаться такие первичные средства пожаротушения, которые должны применяться в данном помещении, сооружении, установке.

144. Пожарные щиты (стенды) и средства пожаротушения должны быть окрашены в соответствующий цвет согласно государственного стандарта.

145. На пожарных щитах (стендах) необходимо указывать их порядковые номера и номер телефона вызова пожарной охраны. Порядковый номер пожарного щита указывают после литерного индекса «ПЩ».

146. Пожарные щиты (стенды) должны обеспечивать:

- защиту огнетушителей от попадания прямых солнечных лучей, а также защиту съемных комплектующих изделий от использования посторонними лицами не по назначению (для щитов и стендов, установленных вне помещений);

- удобство и оперативность снятия (вытягивания) закрепленных на щите (стенде) комплектующих изделий.

147. Немеханизированный пожарный инструмент, размещенный на объекте в составе комплектации пожарных щитов (стендов), подлежит периодическому обслуживанию, которое включает следующие операции:

- очистку от пыли, грязи и следов коррозии;

- обновление окраски с учетом требований стандартов;

- выпрямление ломов и цельнометаллических крюков для исключения остаточных деформаций после использования;

- обновление необходимых углов заточки инструмента, придерживаясь требований стандартов.

148. Огнетушители следует устанавливать в легкодоступных и видных местах (коридорах, возле входов или выходов из помещений и т.п.), а также в пожароопасных местах, где наиболее вероятное возникновение очагов пожара. При этом необходимо обеспечить их защиту от попадания прямых солнечных лучей и непосредственного (без оградительных щитков) действия отопительных и нагревательных приборов.

149. Пожарные щиты (стенды), инвентарь, инструмент, огнетушители в местах установки не должны создавать помех во время эвакуации.

150. Переносные огнетушители должны размещаться путем:

- навешивания на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5м. от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для ее полного открывания;

- установки в пожарные шкафы рядом с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные щиты (стенды).

151. Навеска огнетушителей на кронштейны, размещение их в тумбах или пожарных шкафах должны обеспечивать возможность считывания маркировочных надписей на корпусе.

152. Учёт наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведётся в специальном журнале (приложение № 6). Эксплуатация и техническое обслуживание огнетушителей должны осуществляться в соответствии с паспортами заводов-изготовителей, а также утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания.

153. Огнетушители, допущенные к введению в эксплуатацию, должны иметь:

- учетные (инвентарные) номера по принятой на объекте систем нумерации;

- пломбы на устройствах ручного пуска;

- бирки и маркировочные надписи на корпусе, красную сигнальную окраску согласно с государственными стандартами.

154. Зарядка и перезарядка огнетушителей всех типов должна выполняться в соответствии с инструкциями по эксплуатации. Газовые и закаченные огнетушители, в которых масса огнегасящего заряда или давление среды меньше или больше номинальных значений на 5% (при температуре 20+2оС), подлежат до зарядке (перезарядке).

155. Использованные огнетушители, а также огнетушители с сорванными пломбами необходимо немедленно направлять на перезарядку или проверку.

156. Огнетушители, направленные с объекта на перезарядку, должны быть заменены соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

157. Огнетушители, установленные за пределами помещений или в не отапливаемых помещениях и не предназначенные для эксплуатации при минусовых температурах, должны сниматься на холодный период. В таких случаях на пожарных щитах и стендах должна размещаться информация о месте размещения ближайшего огнетушителя.

158. Ответственность за своевременное, полное оснащение объектов огнетушителями и их сохранность, техническое обслуживание, обучение работников правилам пользования огнетушителями несут руководители структурных подразделений и лица ответственные за пожарную безопасность.

г) Автоматические установки пожарной сигнализации.

159. Содержание в работоспособном состоянии автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС) обеспечивается такими мерами:

- проведением технического обслуживания с целью сохранения показателей безотказной работы на период срока службы;

- материально-техническим (ресурсным) обеспечением с целью безусловного выполнения функционального назначения во всех режимах эксплуатации, поддержки и своевременного обновления работоспособности;

- разработкой необходимой эксплуатационной документации для обслуживающего и дежурного персонала.

160. Здания, помещения и сооружения должны оборудоваться указанными установками согласно требованиям строительных норм, правил, стандартов, ведомственных перечней и других нормативных документов, которые не противоречат правилам пожарной безопасности в Российской Федерации. Аппаратура и оборудование, которые входят в состав установок, должны отвечать соответствующим стандартам, техническим условиям, документации заводов-изготовителей, иметь сертификат качества и быть без дефектов.

161. Все установки должны быть исправными и содержаться в постоянной готовности для выполнения задач, стоящих перед ними. Неисправности, которые влияют на их работоспособность, должны немедленно устраняться, другие неисправности устраняются в предусмотренные регламентом сроки, при этом необходимо делать записи в соответствующих журналах. Организация, которая осуществляет техническое обслуживание установок, несет ответственность в случае, если они по вине этой организации не сработали и не выполнили своего назначения. Организации, которые осуществляют техническое обслуживание, монтаж и наладку установок, должны иметь лицензию на право выполнения этих работ.

162. Регламентные работы по техническому обслуживанию (ТО) и планово-предупредительному ремонту (ППР) должны определяться на каждый вид установок и выполняться в соответствии с планом-графиком, который разрабатывается на основании требований технической документации заводов-изготовителей по содержанию и срокам выполнения работ. Этим планом-графиком необходимо предусматривать и материально-техническое (ресурсное) обеспечение работ. ТО и ППР должны выполняться специализированными организациями .

163. На период проведения работ по ТО и ППР, на время которых предусматривается отключение установок, структурное подразделение обязано принять необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности защищаемых помещений и технологических установок.

164. Шлейфы пожарной сигнализации, линии управления и связи должны постоянно контролироваться на режим "Готовность" и подвергаться периодическим испытаниям на режим "Тревога" и "Установка сработала" в соответствии с планом-графиком.

165. В помещении размещения приборов сигнализации и узлов управления должна быть вывешена инструкция о порядке действия дежурного (оперативного) персонала на случай появления сигналов о пожаре или о неисправности в АУПС.

166. Помещение размещения приборов сигнализации и узлов управления должно быть обеспечено телефонной связью и укомплектовано электрическим фонарем, схемой пожарной сигнализации, а также инструктивными  действиям по оповещению об аварии и (или) пожара.

167. В помещении размещения приборов сигнализации и узлов управления на блоках пожарной автоматики, должны быть вывешены (установлены) таблички с указанием защищаемых помещений.

168. На объекте должна вестись эксплуатационная документация, в которой необходимо регистрировать:

- содержание, сроки и исполнителей (юридических и физических лиц) проведения ТО и ППР;

- дату и обстоятельства санкционированных и ошибочных срабатываний АУПС,

- дату выхода из строя автоматических средств и время устранения недостатков;

- дату и результаты контрольных проверок и периодических испытаний АУПС.

169. На объекте должна быть следующая документация:

- проектная документация и рабочие чертежи на установку;

- акт приема и сдачи установки в эксплуатацию;

- паспорта на устройства и приборы;

- инструкции по эксплуатации установки и должностные инструкции.

170. Для качественной эксплуатации АУПС на объекте приказом по структурному подразделению должны быть назначены:

- лицо, ответственное за эксплуатацию АУПС;

- оперативный (дежурный) персонал для контроля за работоспособным состоянием АУПС (оперативный персонал - для ежедневного контроля; дежурный персонал - для круглосуточного). Функции оперативного (дежурного) персонала могут совмещаться.

171. Лицо, ответственное за эксплуатацию установки в структурном подразделении, обязано обеспечить:

- выполнение правил содержания АУПС;

- содержание АУПС в работоспособном состоянии путем своевременного проведения ТО и ППР;

- обучение оперативного (дежурного) персонала, а также инструктаж лиц, которые работают в защищаемых помещениях;

- разработку необходимой эксплуатационной документации и контроль за систематическим ее ведением;

- информировать администрацию МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» о всех случаях отказов и срабатывания установок.

172. Оперативный (дежурный) персонал обязан знать:

- название и место нахождения защищаемых помещений;

- порядок вызова пожарной охраны в случае получения сигнала тревоги и взаимодействия с пожарными подразделениями во время ликвидации пожара и их последствий;

- порядок определения работоспособности установки в период эксплуатации;

- порядок ведения эксплуатационной документации.

173. Лицо, ответственное за эксплуатацию установки в МБДОУ «Детский сад «Лукоморье», обязано обеспечить своевременное предъявление рекламаций:

- заводам-изготовителям - в случае поставки некомплектных или некачественных приборов и оборудования;

- монтажным организациям - в случае выявления некачественного монтажа или отклонений от проектной документации, не согласованных с разработчиком проекта или органами надзора;

- специальным обслуживающим организациям - за некачественное или несвоевременное техническое обслуживание и ремонт установок.

174. Запас пожарных извещателей на объекте должен составлять не менее 10% от количества смонтированных.

175. Пожарные извещатели следует устанавливать согласно требований соответствующих нормативно-технических документов и технической документации заводов-изготовителей. Извещатели должны быть защищены от механических повреждений и несанкционированного срабатывания. Меры защиты не должны влиять на их работоспособность.

176. Пожарные извещатели должны функционировать круглосуточно и постоянно содержаться в чистоте. К ним должен быть обеспечен свободный доступ. Расстояние от складированных материалов и оборудования до извещателей должен быть не менее 0,5м.

177. Не допускается устанавливать вместо неисправных извещателей, извещатели другого типа или принципа действия, а также соединять шлейф сигнализации при отсутствии извещателя в месте его установки.

178. В случае ремонта или неисправности рядом должна быть вывешена табличка с соответствующей надписью.

179. Прокладка шлейфов и соединительных линий АУПС должны выполняться согласно требований нормативно-технической документации.

180. В случае введения в эксплуатацию АУПС емкость приемно-контрольного прибора и станции должна обеспечивать защиту необходимого количества зон (помещений) объекта и иметь не менее 10 % свободного запаса резервных (незадействованных) шлейфов.

181. Клемные коробки приборов должны быть закрытыми защитными крышками и опломбированными, а корпуса приборов — заземлены.

182. Место подключения приборов должно быть ограничено для доступа посторонних лиц.

183. Помещение с установленными в нем приемно-контрольными приборами  должно быть сухим и хорошо вентилируемым, а также оборудованным аварийным освещением, иметь достаточный уровень естественного и искусственного освещения.

184. Электропитание АУПС должно выполняться согласно требований строительных норм и ПУЭ. В случае использования как источника резервного питания аккумуляторной батареи ее емкость должна обеспечивать работу систем сигнализации в течение одних суток в режиме дежурства и не менее трех часов — в режиме "Тревога".

185. Размещение световых и звуковых сигнальных устройств тревоги должно выполняться согласно требований соответствующих нормативно-технических документов.

186. Приемно-контрольные приборы АУПС необходимо устанавливать в помещениях с круглосуточным дежурством персонала. В обоснованных случаях допускается установка приемно-контрольных приборов в помещениях без дежурного персонала при условии обеспечения передачи оповещений о пожаре (неисправности) на пожарный пост или в другое помещение с постоянным круглосуточным пребыванием людей и обеспечении контроля каналов связи. В этом случае должны быть предусмотрены меры, которые предотвращают доступ посторонних лиц к приемно-контрольным приборам.

187. Автоматические установки пожарной сигнализации, смонтированные и введенные в эксплуатацию, должны отвечать проектной документации и требованиям нормативно-технических документов.

188. Внесение каких-либо замен в конструкцию установки, перекомпоновка защищаемых помещений и другие переустройства допускается выполнять по согласованию с проектной организацией с информированием об этом органов Государственной противопожарной службы.

д ) Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией, средства связи.

189. Необходимость оборудования зданий и помещений системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией устанавливаются противопожарными нормами.

190. Системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией должны обеспечивать в соответствии с разработанными планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию (сооружению), а при необходимости - последовательно или выборочно в отдельные его части (этажи, секции и пр.).

191. Порядок использования систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией необходимо определять в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации, где необходимо также указывать лиц, которые имеют право приводить систему в действие.

192. Количество оповещателей, их размещение и мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах пребывания людей. Оповещатели-динамики не должны иметь регуляторов громкости, подключение их к сети следует выполнять без разъемных приспособлений.

193. Для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети вещания, имеющиеся в МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» (при условии обеспечения надежности оповещения). Текст оповещения должен быть предварительно записан на магнитофон.

194. Системы оповещения и управления эвакуацией необходимо выполнять с учетом возможности передачи прямой трансляции оповещения и управляющих команд через микрофон для оперативного реагирования в случае изменения обстановки или нарушения нормальных условий эвакуации.

195. Помещение, из которого осуществляется управление системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией следует размещать на нижних этажах зданий, предпочтительно у выходов на лестничные клетки, в местах с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.

196. Объекты МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» должны быть обеспеченны телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи города.

197. Для вызова подразделений пожарной охраны на объекте устанавливается городская телефонная связь, номер вызова пожарной охраны с городского телефона  «01», с мобильного телефона  «101», «112».

198. В случае неисправной телефонной связи следует на видных местах указывать (с помощью надписей, табличек и пр.) места нахождения ближайшего телефона или способ вызова пожарной охраны.

199. Таксофоны, установленные на улицах и в зданиях, должны обеспечивать возможность бесплатного пользования ими для передачи сведений о пожаре по линии связи "01". На таксофонах должны быть таблички с обозначением номера вызова пожарной охраны ("01").

VIII. Предельное количество людей, которые могут одновременно находиться в структурном подразделении.

200. Допустимое количество людей, которые могут одновременно находится в помещении (музыкальный, зрительный, спортивный и другие залы) при проведении мероприятий в структурном подразделении определяется по соотношению площади помещения и количества находящихся в нём людей. Соотношение должно составлять не менее 1,5 м2 на одного человека.

201. Общее количество одновременно находящихся в помещении музыкального зала  при проведении мероприятий в структурном подразделении людей в любом случае не должно превышать 50 человек.

202. Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не допускается.

IX. Порядок и сроки проведения противопожарных инструктажей и пожарно-технического минимума.

203. Все работники МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»	должны допускаться к работе после прохождения инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.
      204. В целях реализации Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на:
- вводный;

- первичный;
- повторный (не реже 1 раза в год);
- внеплановый;
- целевой.
      205. Вводный противопожарный инструктаж в МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» проводится инженером по пожарной безопасности.

206. Вводный противопожарный инструктаж проводится:

- со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности);

- с сезонными работниками;

- с командированными в организацию работниками;

- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику;

- с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя.
      207. Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов.

208. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой.

209. Первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарный инструктаж проводит лицо обученное по программе пожарно-технического минимума (руководитель структурного подразделения, заведующий хозяйством или инженер по пожарной безопасности).

210. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте:

- со всеми вновь принятыми на работу;

- с переводимыми из одного структурного подразделения в другое;

- с работниками, выполняющими новую для них работу;

- с командированными в организацию работниками;

- с сезонными работниками;

- со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на территории организации;

- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику.

211. Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями работников осуществляет лицо обученное по программе пожарно-технического минимума (руководитель структурного подразделения, заведующий хозяйством или инженер по пожарной безопасности).

212. Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения первичного инструктажа утверждается руководителем структурного подразделения.

213.Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим.

214. Все работники структурного подразделения, имеющие пожароопасное производство, а также работающие в зданиях (сооружениях) с массовым пребыванием людей (свыше 50 человек) должны практически показать умение действовать при пожаре, использовать первичные средства пожаротушения.

215. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя структурного подразделения или непосредственно руководителем структурного подразделения со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в год, а с работниками организаций, имеющих пожароопасное производство, не реже оного раза в полугодие.

216. Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем структурного подразделения.

217. Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

218. В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.

219.Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

- при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;

- при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта;

- при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников организации;

- при перерывах в работе, более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности);

- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на аналогичных производствах;

- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной безопасности.

220. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в структурном подразделении или непосредственно руководителем. Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

221. Целевой противопожарный инструктаж проводится:

- при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы);

- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве огневых работ во взрывоопасных производствах;

- при проведении экскурсий в организации;

- при организации массовых мероприятий с обучающимися;

- при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (новогодние мероприятия, праздники, концерты, собрания, конференции, совещания и т.п.) с числом участников более 50 человек.

222. Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в структурном подразделении или непосредственно руководителем, или в установленных правилами пожарной безопасности случаях - в наряде-допуске на выполнение работ.

223. Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж.

224. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности (приложение № 5) с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

225. Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также действий при возникновении пожара в МБДОУ «Детский сад «Лукоморье», позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

226. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» проводится в течение месяца после

Приложение № 1

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад «Лукоморье»   городского округа город Михайловка Волгоградской области»

(МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»)

Журнал

передачи ключей и помещений под охрану в структурном подразделении

Начат:

Окончен:

| № | Дата | Время | Наименование помещения | Кто сдал | Кто принял | Состояние помещения (удовлетворительное или неудовлетворительное, указать недостатки), принятые меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующая структурного подразделения

_____________________________________

(подпись)

Наряд-допуск
на выполнение огневых работ

1. Выдан (кому) ___________________________________________________________

(должность руководителя работ,

____________________________________________________________________________

ответственного за проведение работ, ф.и.о., дата)

2. На выполнение работ _____________________________________________________

(указывается характер и содержание работы)

_____________________________________________________________________________

3. Место проведения работ ___________________________________________________

(отделение, участок, установка,

_____________________________________________________________________________

аппарат, выработка, помещение)

4. Состав исполнителей

| N п/п | Ф.И.О. исполнителей | Квалификация (разряд) | Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись | дата |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

5. Планируемое время проведения работ:

Начало ________ время ________ дата

Окончание _____ время ________ дата

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения

работ ________________________________________________________________________

(указываются организационные и технические меры пожарной безопасности,

_____________________________________________________________________________

осуществляемые при подготовке места проведения работ)

_____________________________________________________________________________

| 7. Согласовано: со службами объекта, на котором будут производиться огневые работы | ________________________________________ (название службы, ________________________________________ ф.и.о. ответственного, подпись, дата) |
| --- | --- |
|  | ________________________________________ (цех, участок, ________________________________________ ф.и.о. ответственного, подпись, дата) |

8. Место проведения работ подготовлено:

| Ответственный за подготовку места проведения работ | ________________________________________ (должность, ф.и.о., подпись, ________________________________________ дата, время) |
| --- | --- |

9. Наряд-допуск продлен до _________________________________________

(дата, время, подпись выдавшего наряд,

_________________________________________________________________________

ф.и.о., должность)

10. Продление  наряда-допуска согласовано  (в соответствии с пунктом

7) ______________________________________________________________________

(название службы, должность ответственного,

_________________________________________________________________________

ф.и.о., подпись, дата)

11. Изменение состава бригады исполнителей

| Введен в состав бригады | Выведен из состава бригады | Руководитель работ (подпись) |
| --- | --- | --- |
| ф.и.о. | с условиями работы ознакомлен, проинструк- тирован (подпись) | квалификация, разряд | выполняемая функция | дата, время | ф.и.о. | дата, время | выполняемая функция |  |

12. Работа  выполнена  в  полном  объеме,  рабочие места приведены в

порядок, инструмент  и  материалы  убраны,  люди  выведены,  наряд-допуск

закрыт __________________________________________________________________

(руководитель работ, подпись, дата, время)

_________________________________________________________________________

(начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ,

_________________________________________________________________________

Ф.И.О., подпись, дата, время)

Приложение № 4

Радиус очистки территории от горючих материалов

| Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территорией, метров | Минимальный радиус зоны очистки территории от горючих материалов, метров |
| --- | --- |
| 0 | 5 |
| 2 | 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 10 |
| 6 | 11 |
| 8 | 12 |
| 10 | 13 |
| свыше 10 | 14 |

Приложение №2

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад «Лукоморье»   городского округа город Михайловка Волгоградской области»

(МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»)

Журнал

учёта въезда (выезда) автотранспорта в структурное подразделение

Начат:

Окончен:

| № | дата | Марка, номер автомобиля | Номер путевого листа, Ф.И.О., водителя | Время въезда | Время выезда | Цель приезда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 5

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад «Лукоморье»   городского округа город Михайловка Волгоградской области»

(МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»)

ЖУРНАЛ УЧЕТА ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Начат ____________ 20 ____ г.

Окончен ___________ 20 ____ г.

| Дата | Фамилия, имя, отчество инструкти- руемого | Год рождения | Профессия, должность инструкти- руемого | Вид инструктажа | Фамилия, имя, отчество, должность инструктирующего | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Инструкти- руемого | Инструкти- рующего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение № 6

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад «Лукоморье»   городского округа город Михайловка Волгоградской области»

(МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»)

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Начат ____________ 20 ____ г.

Окончен ___________ 20 ____ г.

1 Эксплуатационный паспорт на огнетушитель

1. Номер, присвоенный огнетушителю

2. Дата введения огнетушителя в эксплуатацию

3. Место установки огнетушителя

4. Тип и марка огнетушителя

5. Завод - изготовитель огнетушителя

6. Заводской номер

7. Дата изготовления огнетушителя

8. Марка (концентрация) заряженного ОТВ

Таблица Г.1 - Результаты технического обслуживания огнетушителя

| Дата и вид проведенного технического обслуживания | Результаты технического обслуживания огнетушителя |
| --- | --- |
|  | Внешний вид и состояние узлов огнету- шителя | Полная масса огнету- шителя | Давление (при наличии индикатора давления)* или масса газового баллона** | Состояние ходовой части передвижного огнетушителя | Принятые меры по устранению отмеченных недостатков | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |